# Text boxes

Protection

Tête de ligne

40 A – 30 Ma

Type AC

# 16 A

PC Salon 1

# 16 A

PC

Frigo +SAM

# 20 A

PC Cuisine

# 10 A

Volets Roulants

# 10 A

Porte de Garage

# 16 A

PC Sous-Sol

# 10 A

Lumière Débarras WC H. SDB

# 2 A

VMC

# 16 A

PC Débarras

1.5                  1.5                  1.5                 2.5                  1.5                  2.5                  2.5                 2.5                 2.5

1.5                  2.5                  1.5                 1.5                  1.5                  1.5                  1.5                 1.5                 1.5

# 10 A

Lumière Ch. 1 +Couloir H. et B. +Cuisine +SAM

# 10 A

Lumière Ext. +Entrée +Mez. +Ch. 2

# 16 A

PC

SDB + Ch. 1

# 16 A

PC Salon 2

# 10 A

Lumière Sous-Sol

# 10 A

Lumière Débarras +WC B.

# 16 A

PC

Mez. 1 +Ch. 2

# 16 A

PC

Mez. 2

# 16 A

PC Escalier

Protection

Tête de ligne

40 A – 30 Ma

Type AC

2.5                  2.5                  2.5                 2.5                  2.5                  2.5

# 20 A

Rad.

Ch.

1 et 2

62                     42                 2.5

# 16 A

Rad. Cuisine

# 16 A

Rad. SDB

# 16 A

Rad. Salon

# 16 A

Rad. Couloir B.

# 16 A

Rad. Entrée

Chauffe Eau

Protection

Tête de ligne

63 A – 30 Ma

Type AC

# 32 A

Cuisine

# 20 A

Cuisine

# 20 A

MAL

Chauffe Eau

Chauffe Eau

Protection

Tête de ligne

40 A – 30 Ma

Type A

2.5

PC Tableau

PC Tableau

Protection

Générale

63 A – 30 Ma

Type AC